全自动装箱机EZX-01

全图

※产品简介:
电动装箱机是一种智能性全自动装箱机，采用高速分配装置包装各种容器，包装塑料扁 瓶、圆瓶、不规则形瓶，各种大小玻璃瓶，圆瓶、椭圆形瓶、方形罐及纸罐等，另外也适用于带隔板的包装箱。由瓶夹（内置橡胶，以防损伤瓶体）夹住瓶体（每次2箱），放入打开的纸箱当中，当抓头抬起时，将纸箱排出，送至封箱机，本机采用P.L.C + 触摸显示屏控制。设有缺瓶报警停机，无瓶不装箱安全装置。本流水线大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度，是自动化规模生产必不可少的设备。

※主要性能
　　＊根据装箱要求，能自动冼产品整理排列。
　　＊设计新颖，结构紧凑。
　　＊适用范围广，可适用于多种产品装箱。
　　＊特别适合与包装流水线配套使用，移动方便。
　　＊电脑程控，操作简单，动作稳定。
　　＊瓶类、盒类袋类、桶类系列。

※主要参数
　　＊适用纸箱：L200-500 W150-400 H100-150mm
　　＊台面高度：750±50mm
　　＊装箱速度：600-720箱/时
　　＊机械尺寸：2000×2300×2000mm
　　＊使用电源：220/380 50/60Hz
　　＊使用气源：5-6kg/cm3
　　＊机械重量：1000kg

http//www.eaglepackage.com 济南群星科技有限公司

http://www.eaglepackage.com/chanraoji/ 缠绕机

联系电话：0531-88873128 13853109136  13964078525